Conforme a determinação publicada na RESOLUÇÃO No
546, DE 1º DE SETEMBRO DE 2010.
 que Altera o Regulamento Técnico para Emissoras de Radiodifusão Sonora emFreqüência Modulada.

Segue os cálculos:

.5.1.1DETERMINAÇÃO TEÓRICA DA INTENSIDADE DE CAMPO Para determinar a intensidade de campo de uma emissora a uma dada distância,utilizam-se as Tabelas 1 e 2 do ANEXO III deste Regulamento da seguinte forma:
a)selecionar a coluna correspondente à altura do centro geométrico da antena sobre o nível médio do terreno;

h1 = hbt – NMT + há

h1 é a altura da antena transmissora em m;
hbt é a altura do terreno da antena em relação ao nível do mar em m;
NMT é o nível médio do terreno em m;
há é a altura da antena acima do solo em m.

H1 = 285m – 158,38 + 20m
h1 = 146,62

referencia: http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialredeslte2/pagina_2.asp

b)selecionar a linha correspondente à distância de interesse;

te acordo com a tabela usei para este valor específico a linha de 150 metros pois considerei que o valor encontrado já estava próximo da curva. Caso o valor fique consideravelmente distante da curva deve-se aplicar a seguinte formula:

(isto será formatado)

Onde:
- E é o valor de intensidade de campo em dB (µV/m), em função de h1,para a distância d desejada;
- Einf é o valor de intensidade de campo em dB(µV/m) para uma altura hinf, extraída das curvas;
- Esup é o valor de intensidade de campo em dB(µV/m), para uma altura hsup extraída das curvas;
- hinf é a altura nominal da antena em m, com valor imediatamente inferior a h1;
- hsup é a altura nominal da antena em m, com valor imediatamente superior h1.

c)a interseção de a) com b), contém o valor da intensidade de campo na distância desejada, em dBµ
, para uma ERP de 1 kW

79 dBμ.

d) adiciona-se ao valor (em dBμ) obtido, o valor da ERP na direção de interesse (em dBk);
este resultado é o valor da intensidade de campo, em dBμ, no ponto considerado.

 79 dBμ – 15 dBk = 64 dBu à 7 Km do ponto central. Para a Radial 1

Minha ERP calculada ficou:

Potencia transmissora = 0.025 Kw de acordo com a potencia do transmissor TEC 113 (homologado)
em dBk = -16dBk

Ganho de potencia em relação ao dipolo meia onda da antena é definida na especificação da antena Plano terra bobinada 5/8 (verificar o nome) calculada no tamanho:

L = 150x k/F

K = 0.9 p VHF e F = 91.5 (freq de operação)

L = 150 x 0.95/91.5 = 1,55 m

e está definido que ela proporciona um ganho de 3 dB para o sistema

Eficiência da linha basicamente atenua a transmissão em -2 dB

de acordo com os seguintes calculos:

Pl = (L x Al)/100 onde:

L = comp. do guia de onda em metros = c/f = 300000/91500 = 3,278 m (f = frequencia transmissão)

Al = é a atenuação do guia a cada 100 metros de comp. Em dB = 1,13dB p/ o cabo LCF78 – 50JA – A8.

Entao Pl = (3,278 x 1,13)/ 100 = 0.037 então temos a perda total somando 0.037 dB com 2dB das perdas dos conectores média estabelecida.

Aplicando o calculo = ERP = -16dBk + 3 dB – 2dB = -15 dBk

Agora adicionando o valor encontrado na tabela mais a ERP temos:

79 dBμ – 15 dBk = 64 dBμ à 7 Km do ponto central. Para a Radial 1

esta radial está dentro da norma que informa, conforme a tabela, que
para a classe C , a distancia máxima ao contorno protegido é de 7,5 km com a potencia de 66 dBμ no máximo para esta distância.